## Slide 1
2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről

## Slide 2
Egységes állami katasztrófavédelmi szerv
Integrált hatóság
- tűzvédelem
- iparbiztonság
- polgári védelem

## Slide 3
Integrált hatóság
- 65 katasztrófavédelmi kirendeltség (I. fok)
- 20 katasztrófavédelmi igazgatóság (I. és II. fok)
preventív tűzmegelőzési tevékenység
(létesítés, használat)

## Slide 4
Főigazgató
Főigh. szervezet
Orsz. tűzol. főfelügyelőség
Orsz. Polgvéd. főfelügyelőség
Orsz. Ip.bizt. főfelügyelőség

## Slide 5
Megyei/főv. Ig. (20)
Katved. kir. (65)
Tüo. Pság (104)
Katved. Őrs. (65)
Katved. Iroda (46)
Önk. tüó. (65)
Lét. Tűo. (78)
ÖTE

## Slide 6
Tűzvédelmi hatósági feladatok
Polgári védelmi hatósági feladatok
Iparbiztonsági hatósági feladatok
A katasztrófavédelmi szervek hatósági feladatai 2012. január 1-től
(BM OKF = SUPERVISOR)
Építésügyi hatóság
Rendőrség
Környezetvédelmi hatóság
ÁNTSZ
Vízügyi hatóság
Társhatóságok
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
stb.
A katasztrófavédelmi szervek hatósági tevékenységének bővülése
Tűzvédelmi hatósági feladatok
Polgári védelmi hatósági feladatok
Iparbiztonsági hatósági feladatok
A katasztrófavédelmi szervek hatósági feladatai 2011. december 31-ig

## Slide 7
Tűzvédelmi tv.
Új fogalom bevezetése: tűzvédelmi tervező

## Slide 8
Tűzvédelmi tervfejezet
Jogszabályban meghatározott esetben az építészeti-műszaki tervdokumentáció része a tűzvédelmi dokumentáció, amely tartalmazza …. (Ttv. 21.§)
Mikor, mit és ki?
tűzvédelmi dokumentációt csak
tűzvédelmi szakértő, vagy tűzvédelmi tervező készítheti (Ttv. 21.§)

## Slide 9
Tűzvédelmi tervfejezet
Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást jogszabályban meghatározott esetben tűzvédelmi műszaki leírásba, tűzvédelmi dokumentációba kell foglalni. A tűzvédelmi tervfejezet készítése szaktevékenység, így megfelelő szakmai ismeretek birtokában végezhető.
(OTSZ 288. § )
Mikor, mit és ki?

## Slide 10
Tűzvédelmi tervfejezet
…tűzvédelmi dokumentációt kötelező készíteni, ha
a) az általános és sajátos építményfajták szerinti, vmint műemlékvédelmi építésügyi hatósági eljárásokban a jsz. tűzvédelmi szakhatóság bevonását írja elő,
b) az építmény kettő, vagy több pinceszintet tartalmaz (375/2011. Korm. r. 2.§)
Mely esetben?

## Slide 11
Tűzvédelmi tervfejezet
193/2009. (IX. 15.) Korm r. 5. melléklet szerint:
-”A”-”C” tv. o-ba tartozó épületek,
- az „A”-„B” tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek,
- az 500 m2 szintenkénti össz. alapterület feletti közösségi helyiséget tartalmazó épület, valamint a „D”-”E” tv. oszt-ba tartozó ipari, mezőgazdasági és tároló épületek,
Mely esetben szakhatóság (1) ?

## Slide 12
Tűzvédelmi tervfejezet
193/2009. (IX. 15.) Korm r. 5. melléklet szerint:
- minden nagy forgalmú vagy tömegtartózkodásra szolgáló épület
- mozgásukban, cselekvőképességükben korlátozott személyek befogadására, elhelyezésére szolgáló helyiséget tartalmazó épületek
Mely esetben szakhatóság (2) ?

## Slide 13
Tűzvédelmi tervfejezet
193/2009. (IX. 15.) Korm r. 5. melléklet szerint:
- a pinceszintek kivételével a kétszintesnél nagyobb szintszámú lakó- és üdülőépületek építése esetén.
Mely esetben szakhatóság (3) ?
Megfelelő információt kell tartalmaznia a tervnek!

## Slide 14
Tűzvédelmi tervfejezet
259/2011. (XII. 7.) Korm r. szerint első fokon:
katasztrófavédelmi kirendeltség (alap esetekben)
- katasztrófavédelmi igazgatóság (kiemelt esetekben)
És ki a szakhatóság?

## Slide 15
Tűzvédelmi tervfejezet
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások
-alábbi építmények esetében (az első végleges használatba vételig):
  magas építmények
  20000 m2 össz. szintterületnél nagyobb km. ép.
  4000 főnél nagyobb bef. kép. műv., kulturális ..
  10000 főnél nagyobb bef. kép. Sport
Melyek a kiemelt esetek?

## Slide 16
  Tűzvédelmi tervfejezet
  Az alábbi építmények esetében (2):
  erőművek (50 MW)
  fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban
  korlátozattak elh. szolgáló km. ép.
  amennyiben az elhelyezés 13,65 m feletti
  metró és földalatti vasúti létesítmények,
  Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei.

## Slide 17
Tűzvédelmi tervfejezet
-a 375/2011. (XII.31.) Korm. r. hatálya kiterjed:
az építésügyi hatósági (létesítési) eng-hez és a műszaki megvalósításhoz (kivitelezéshez) szükséges tűzvédelmi dokumentáció készítésére
Mely tervekhez kell készíteni?

## Slide 18
Építési engedélyezési tervdokumentáció
Tűzvédelmi tervfejezet
összhang
-a gyakorlat:
elkészül az eng. tervdoksi és utána készül hozzá a tűzvédelmi műleírás (pl.)

## Slide 19: LÉTESÍTÉS
Ép. eng. kér.
Terv-tűzv. rész
összhangja
Építési
hatóság
Tűzvédelmi
szakhat.
állásfoglalás
Építési engedély
előírásokkal
-Előzetes
konzultáció
- Jsz. szerint 3 alkalom
- Használatbavételnél meddig kell ott lennünk?

## Slide 20: LÉTESÍTÉS
Kiviteli terv készítés
Ép. engedély
kikötései
tűzvédelmi
hatóság
Tűzjelző, oltó
engedélyezés
Építési engedély
előírásokkal
- kivitelezés
Egyeztetések a
tűzoltósággal